Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky

Helena Koutková

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

e-mail: koutkova.h@fce.vutbr.cz

Pavel Špaček

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

e-mail: spacek.p@fce.vutbr.cz

Abstrakt

V příspěvku se zabýváme využitím programu ArcGIS pro aplikaci geostatistiky. Hlavním cílem geostatistiky je  modelování průběhu závislosti hodnot prostorové proměnné na poloze bodu v zájmové podoblasti roviny – a to na základě  zjištěných hodnot sledované proměnné v diskrétních bodech dané zájmové podoblasti. Přitom se jedná o tzv. stochastické modelování, které je založeno  na  strukturální analýze zjištěných hodnot  této proměnné. Toto modelování používáme v případech, kdy nelze hledanou závislost vyjádřit globálně pomocí jednoduché funkční závislosti a kdy je průběh závislosti důsledkem intenzity vzájemných vztahů mezi hodnotami proměnné  měřenými v jednotlivých bodech zájmové oblasti. Přitom se předpokládá, že v blízkých bodech by měla proměnná  nabývat podobnější hodnoty než v bodech vzdálenějších a naopak. Podobnost, resp. nepodobnost hodnot prostorové proměnné měříme pomocí tzv. strukturálních funkcí. Ze zjištěných hodnot prostorové proměnné je zapotřebí určit bodový odhad strukturální funkce. Ten se pak aproximuje vhodným teoretickým modelem strukturální funkce. Při odhadu parametrů modelu používáme nejčastěji váženou metodu nejmenších čtverců. Aproximované modely strukturálních funkcí nám pak umožňují

- popsat strukturální vlastnosti prostorové proměnné jako je stacionarita, homogenita, anizotropie a spojitost

- modelovat (odhadovat, předpovídat) hodnoty prostorové proměnné ve tvaru lineární kombinace hodnot této proměnné zjištěných v určitém okolí odhadovaných hodnot pomocí tzv. krigování.

Při aplikaci geostatistických metod se neobejdeme bez kvalitního programového vybavení.  A právě  panel nástrojů Geostatistical Analyst v ArcGISu nám  kromě jiného umožňuje tyto metody aplikovat.  K úspěšnému využití ArcGISu pro aplikaci geostatistiky je samozřejmě bezpodmínečně nutné znát základy tohoto vědního oboru nebo alespoň pracovat s manuálem a nápovědou ArcGISu, které jsou napsány na velmi dobré uživatelské úrovni, včetně matematických vztahů,  předpokladů potřebných pro jednotlivé analýzy, interpretací výsledků analýz i odkazů na příslušnou statistickou literaturu.

Literatura:

[1] 	M. Amstrong. Linear Geostatistcs. Springer Berlin, 1998.

[2]	J.P. Chilés, P.Delfiner. Geostatistics. John Wiley New York, 1999.

[3]	ArcGIS9. New York  Inc. 2003.

Příspěvek byl vypracován v rámci  řešení grantového projektu GAČR č. 103/06/0595.